## Slide 1: Релаксаційні процеси у полімерах

## Slide 2: Основні поняття
Релаксація – перехід системы від нерівноважного до рівноважного стану в результаті рухливості кінетичних одиниць.
Типи кінетичних одиниць у полімерах: атоми, групи атомів, елементарні ланки, групи елементарних ланок, сегменти, макромолекули, групи макромолекул.
Приклади релаксаційних процесів: ориентація диполів під пливом електричного або магнітного поля (намагнічування, статичний електричний заряд), теплове розширення, деформація полимерів та ін.
Елементарний релаксаційний процес можна описати як:
де
Х -відхилення деякої характеристики від її рівноважного значення в момент t,
Х0- величина відхилення значення характеристики від рівноважного в момент t=0,
 - час релаксації, який характеризує швидкість релаксаційного процесу.

## Slide 3: Загальні закономірності релаксації
Перехід будь-яких системи з нерівноважного стану до рівноважного - релаксація.
Для простих систем швидкість наближення що рівноваги пропорційна відхиленню від рівноважного стану
або
Швидкість переходу до ненапруженого стану пропорційна напруженню:
коефіцієнт пропорційності, залежний від структури і властивостей системи
напруження у зразку
швидкість релаксації напруження
або після інтегрування
якщо
то
таким чином, як час релаксації розглядаємо час, за який початкове напруження зменшилось у е раз.

## Slide 4: Загальні закономірності релаксації
Отже швидкість релаксаціі тим більша, чим менше .
Чим більша теплова рухливість сегментів,тим меньше . Таким чином  зменшується при зростанні температури.
У більш гнучких макромолекул полімера довжина кінетичного сегменту менша і меньший час релаксації  за даної температури.
Змінюючи температуру і полярність полімера можна змінювати час релаксації.

## Slide 5: Час релаксації .
Імовірність переходу від одного стану до іншого визначає час релаксації елементарного релаксаційного процесу.
Ui - енергія активації процесу,
K - константа Больцмана,
Т - температура.
Bi - коефіцієнт залежний від розміру кінетичної одиниці,
0  10-13 с - величина близька до періоду теплових коливань атомов
або
де
Характерний час релаксації різних процесів:
Рухливість молекул в низькомолекулярних рідинах 10-8 –10-10с.
Рухливість окремих груп атомів в макромолекулах 10-8 –10-10с
Рухливість сегментів залежно від розміру і температури 10 -1 –10 10с
В полімерах існують кінетичні одиниці різної рухливості.
Кожен тип кинетичних одиниць які беруть участь у релаксаційних процесах в полімерах (атоми, групи атомів, елементарні ланки, групи елементарних ланок, сегменти, макромолекули, групи макромол) характеризується своїм часом релаксації, який залежить від температури.

## Slide 6
Спектр часів релаксації (релаксаційний спектр ) –характеризує відносну кількість струкурних елементів системи з різним часом релаксації. Форма спектру залежить від виду і кількості структурних одиниць, які релаксують.
Типовий релаксаційних спектр полімеру за сталої температури (Т=const).
.
Спектр часів релаксації
Н () - відносний вміст релаксаторів , що мають дане значення часу .

## Slide 7: Спектр часів релаксації
-перехід - процеси, зумовлені сегментальною рухливістю, U30-40кДж/моль;
-перехід - процеси, зумовлені рухливістю малих ділянок ланцюга, U30кДж/моль;
-перехід - процеси, зумовлені рухливістю бічних груп, U10-20кДж/моль;
і - процеси, зумовлені рухливістю великих структурных елементів (макромолекул і їх груп).
U 30-40кДж/моль, дорівнює енергії активациіїи в’язкої течії ;
 - процеси, пов’язані з руйнуванням фізичних зв’язків ( наприклад адгезійних між молекулами полімеру і частинками наповнювача);
s - процеси, пов’язані з оберненим руйнуванням і рекомбінацією поперечних хімічних S-S зв’язків в сітчастих полімерах, зшитих сіркою.
с - процеси, пов’язані з появою молекулярного руху внаслідок розриву хімічних зв’язків (хімічна релаксація);
Основні релаксаційні переходи в полімерах:

## Slide 8: Вплив температури
Умовою повноти протікання релаксаційного процесу є А 
(Час зовнішнього впливу, який викликав процес А має бути більшим,
ніж час релаксації )
За певних температур і часу зовнішнього впливу ця вимога не виконується і полімер буде знаходитись у нерівноважному стані.
Приклади: низькомолекулярні рідини в умовах швидких деформацій, процеси склування, деформація і течія полімерів, силікатне скло
Зміна температури призводить до зміни вигляду релаксаційного спектру. При збільшенні температури відбувається зсув максимумів у бік менших часів релаксації. Інтенсивність такого зсуву залежить від енергії активації елементарного релаксаційного процесу..

## Slide 9: Агрегатні стани полімерів
Речовина може знаходитись у трьох агрегатних станах, які відрізняються характером рухливості атомів або молекул і щільністю їх пакування:
твердому (щільне пакування, мала рухливість і відсутність поступального руху атомів або молекул, стала форма і об’єм);
рідкому (щільне пакування, висока рухливість і наявність поступального руху молекул і атомів, сталий об’єм, відсутність сталої форми);
газоподібному (велика рухдивість та великі відстані між атомами і молекулами, наявність їх поступального руху, відсутність сталих форми і об’єму.
Полімери перебувають лише у конденсованому (рідкому або твердому) стані оскільки їх практично неможливо перевести у газоподібний стан внаслідок значного перевищення їх температури кипіння над температурою розкладу.

## Slide 10: Фазові стани полімерів
Розрізняють три структурні фазові стани речовини кристалічний (дальній порядок, у розташуванні молекул або атомів); аморфний (наявний ближній порядок на відстанях співмірних з розмірами молекул) і газоподібний .
Газоподібнний агрегатний і фазовий стани практично співпадають.
Аморфному фазовому стану можуть відповідати твердий (склоподібний) і рідкий (вище температури плавлення) агрегатні стани.
З термодинамічної точки зору фазою є сукупність гомогенних елементів гетерогенної системи, відділена від інших частин системи поверхнею розподілу, відрізняється від них складом і термодинамічними характеристиками.
З точки зору структури фази відрізняються порядком у взаємному розташуванні молекул.

## Slide 11: Фізичні (релаксаційні) стани полімерів
Полімери можуть знаходитись у двох фазових (аморфне і кристалічне) і трьох релаксаційних (фізичних) станах склоподібне, високоеластичне та в’язкотекуче).
Особливості деформації полімеру у склоподібному стані
Деформація у склоподібному стані має пружний оборотний характер, її величина  3-4%, розвивається швидко. Механізм деформування пов’язаний зі зміною міжмолекулярних та міжатомних відстаней аналогічно з деформацією низькомолекулярних твердих тіл.
Термомеханічна крива лінійного аморфного полімеру:
Тс – температура склування,
Тт – температура текучості

## Slide 12: Фізичні (релаксаційні) стани полімерів
Особливості деформації полімера у високоеластичному стані
Деформація у високоеластичному стані оборотна, величина деформації складає десятки і сотні відсотків. Механізм деформування пов’язаний зі зміною форми макромолекул в результаті руху сегментів. Розвивається у часі.
Термомеханічна крива лінійного аморфного полімеру:

## Slide 13: Фізичні (релаксаційні) стани полімерів
Особливості деформації полімера у в’язкотекучому стані
Деформація у в’язкотекучому стані необоротна. Розвиток необоротних деформацій пов’язаний зі рухом макромолекул як окремих кінетичних одиниць.
Необоротна деформація супроводжується також пружною та високоеластиною деформаціями.
Термомеханічна крива лінійного аморфного полімеру: